Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2010 г.

Шифр. № 043/10 ЧС

Экз. № _____________

Перевозский муниципальный район

Нижегородской области

Схема территориального планирования

ТОМ 4

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Руководители проекта:

Исполнительный директор 						Баранов С.В.

Главный инженер проекта						Ширинкин А.И.

Главный архитектор проекта						Тюмин Н.В.

Перевоз-Пермь

2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Опасности природного характера.	5

2 Опасности техногенного характера.	14

3 Опасности биолого-социального характера.	16

4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	17

5. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.	20

5.1 Территориальная подсистема РСЧС Перевозского муниципального района и ее функционирование.	20

5.2. Основные мероприятия по защите населения от ЧС.	21

5.2.1 Организация оповещения населения.	22

5.2.2 Эвакуационные мероприятия.	22

5.2.3 Укрытие населения в защитных сооружениях.	22

5.2.4 Использование средств индивидуальной защиты.	23

5.2.5 Медицинские мероприятия по защите населения.	23

5.2.6 Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.	24

5.2.7 Первоочередное жизнеобеспечение и социальная защита населения в чрезвычайных ситуациях.	24

5.3 Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.	24

6 Обеспечение пожарной безопасности.	26

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Схемы территориального планирования муниципального образования «Перевозский муниципальный район» осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение проектных работ между администрацией Перевозского муниципального образования и ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ»».

Состав, содержание и назначение схемы территориального планирования определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Требования к составу раздела ИТМ ГО и  ЧС регламентированы СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» - далее Инструкция.

В соответствии с Инструкцией в территориальных схемах территориального планирования разрабатываемых в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, определяются основные направления реализации государственной политики в области ГО и защиты территорий и поселений от воздействия ЧС техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Текстовые материалы раздела схемы развития района должны содержать результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения; основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки схемы развития района; обоснование предложений по выделению территорий для утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных отходов; обоснование противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий.

Графические материалы раздела схемы территориального планирования района содержат схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходная информация:

- Сведения отдела ГО и ЧС Перевозского муниципального района.

- Паспорт безопасности Перевозского муниципального района Нижегородской области.

# 1 Опасности природного характера.

Опасные природные явления, которые могут вызвать стихийные бедствия на территории Перевозского муниципального района можно разбить условно на три группы:

- неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);

- опасные гидрологические явления;

-  природные пожары.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать стихийные бедствия на территории Перевозского муниципального района являются:

- опасные метеорологические явления (шквалисто-смерчевые усиления ветра, дожди с градом, снегопады и снежные заносы);

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды на реках района в период весеннего половодья и дождевых паводков);

- природные пожары (лесные, торфяные).

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Поражающие факторы этих явлений влияют на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Таблица 1.1 - Перечень опасных природных явлений на территории района

| Явление | Повторяемость | Площадь распространения (%) |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер, | 1 раз в 7 лет | 5 |
| Крупный град | 1 раз в 15 лет | 15 |
| Сильный гололед | Ежегодно в зимний период | 80 |
| Метель, | Ежегодно в зимний период | 80 |
| сильный снег | Ежегодно в зимний период | 80 |
| Сильный мороз | Ежегодно в зимний период | 80 |
| Выпадение большого количества осадков, ливни | нет | - |
| Сильная жара, засуха, чрезвычайная пожарная опасность | 1 раз в три года в весенний период | 100 |
| Половодья | 1 раз в 10 лет | 5 |

На территории района расположено значительное количество рек.

Подтопление территорий г. Перевоз.

| № п/п | Название улицы | Площадь подтопления, кв.км. | Характеристика строений в зоне затопления(подтопления), за каждый дом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер дома | Этажность | Тип материала (дерево, железо-бетонные конструкции, кирпич и др.) | Количество | Количество эвакуируемых человек, КРС | Размещение эвакуированного населения, КРС (населенный пункт, чел.) |
|  |  |  |  |  |  | Проживающих | в том числе детей до 14 лет | КРС |  |  |
| 1 | г. Перевоз, ул. Спортивная | 0,00439 | 18 | 2 | кирпич | 42 | 3 | 0 | 42 | Гостиница «Русь» |
| 2 |  |  | 19 | 2 | кирпич | 43 | 4 | 0 | 43 | РДК |
| 3 |  |  | 20 | 2 | кирпич | 46 | 2 | 0 | 46 | РДК |
| 4 |  |  | 21 | 1 | дерево | 18 | 1 | 0 | 18 | Гостиница «Русь» |
| 5 |  |  | 22 | 1 | кирпич | 8 | 1 | 0 | 8 | РДК |
| 6 | г. Перевоз, ул. Набережная | 0,00335 | 63 | 1 | кирпич | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 7 |  |  | 65 | 1 | кирпич | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 8 |  |  | 67 | 1 | шлакоблок | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 9 | г. Перевоз, ул. Станционная | 0,00175 | 1 | 1 | дерево | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 10 |  |  | 2 | 1 | дерево | 4 | 2 | 0 | 4 | РДК |
| 11 | г. Перевоз, ул. Центральная | 0,00285 | 2 | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 12 |  |  | 4 | 1 | кирпич | 7 | 1 | 0 | 7 | РДК |
| 13 | г. Перевоз, ул. М-Горького | 0,0023 | 1 | 1 | щитковый | 7 | 0 | 0 | 7 | РДК |
| 14 |  |  | 2 | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 15 | г. Перевоз, пер. Комсомольский | 0,0031 | 1 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 |  |  | 2 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | РДК |
| 17 | пер.Зеленый | 0,00277 | 1 | 1 | шлакоблок | 1 | 0 | 0 | 1 | РДК |
| 18 |  |  | 20 | 1 | щитковый | 12 | 2 | 0 | 12 | РДК |
| 19 |  |  | 25 | 1 | брус | 10 | 0 | 0 | 10 | Гостиница «Русь» |
| 20 | г. Перевоз, ул. Комсомольская | 0,0008 | 15 | 1 | кирпич | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 21 | г. Перевоз, ул. Школьная | 0,0026 | 1 | 1 | дерево | 3 | 0 | 0 | 3 | РДК |
| 22 |  |  | 3 | 1 | щитковый | 4 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 23 | г. Перевоз, пер.Школьный | 0,001 | 15 | 1 | дерево | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 24 | г. Перевоз, ул. Полевая | 0,00165 | 1 | 1 | дерево | 4 | 1 | 0 | 4 | РДК |
| 25 |  |  | 2 | 1 | кирпич | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 26 | г. Перевоз, ул. Луговая | 0,00089 | 1 | 1 | кирпич | 4 | 2 | 0 | 4 | РДК |
| 27 |  |  | 2 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | РДК |
| 28 | г. Перевоз, ул. Северная | 0,01402 | 1 | 1 | щитковый | 5 | 2 | 0 | 5 | РДК |
| 29 |  |  | 2 | 1 | щитковый | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 30 |  |  | 3 | 1 | дерево | 4 | 0 | 0 | 4 | РДК |
| 31 |  |  | 4 | 1 | кирпич | 4 | 1 | 0 | 4 | РДК |
| 32 |  |  | 6 | 1 | кирпич | 5 | 2 | 0 | 5 | РДК |
| 33 |  |  | 7 | 1 | кирпич | 4 | 1 | 0 | 4 | РДК |
| 34 |  |  | 8 | 1 | кирпич | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 35 |  |  | 9 | 1 | кирпич | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 36 |  |  | 10 | 1 | кирпич | 10 | 2 | 0 | 10 | РДК |
| 37 | г. Перевоз, ул. Первомайская | 0,00162 | 1 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | РДК |
| 38 |  |  | 2 | 1 | шлакоблок | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 39 | г. Перевоз, ул. Коммунальная | 0,00167 | 1 | 1 | дерево | 3 | 1 | 0 | 3 | РДК |
| 40 |  |  | 2 | 1 | дерево | 4 | 2 | 0 | 4 | РДК |
| 41 | г. Перевоз, ул. 40 лет Октября | 0,00222 | 1 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | РДК |
| 42 |  |  | 2 | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | РДК |
| 43 | г. Перевоз, ул. К-Маркса | 0,00177 | 1 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  | 2 | 1 | дерево | 3 | 0 | 0 | 3 | РДК |
| 45 | с. Ичалки, ул. Набережная | 0,001 | 2 | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | СДК |
| 46 |  |  | 4 | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | СДК |
| 47 |  |  | 6 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | СДК |
| 48 |  |  | 16 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | СДК |
| 49 |  |  | 42 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | СДК |
| 50 |  |  | 46а | 1 | деево | 6 | 0 | 0 | 6 | СДК |
| 51 |  |  | 46 | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | СДК |
| 52 |  |  | 44а | 1 | дерево | 2 | 0 | 0 | 2 | СДК |
| 53 | с. Ичалки, ул. Заречная | 0,0005 | 46 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | СДК |
| 54 |  |  | 44 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 |  |  | 52а | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 |  |  | 86 | 1 | кирпич | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | с. Дубское, ул. Полевая | 0,45 | 2 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | СДК |
| 58 |  |  | 21 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 |  |  | 22 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | СДК |
| 60 | с. Дубское, ул. Сельская | 0,7 | 1 | 1 | Шлако - бетон | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 |  |  | 2 | 1 | дерево | 6 | 3 | 0 | 6 | СДК |
| 62 |  |  | 3 | 1 | дерево | 74 | 2 | 0 | 4 | - |
| 63 |  |  | 26 | 1 | кирпич | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| 64 |  |  | 5а | 1 | кирпич | 6 | 2 | 1 | 6 | - |
| 65 | с. Дубское, ул. Центральная | 2,4 | 160 | 1 | панель | 6 | 0 | 0 | 6 | - |
| 66 |  |  | 150 | 1 | панель | 4 | 1 | 0 | 4 | - |
| 67 |  |  | 271 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 |  |  | 267 | 1 | кирпич | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 69 |  |  | 265 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 |  |  | 263 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 |  |  | 261 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 |  |  | 259 | 1 | дерево | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 73 |  |  | 255 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 |  |  | 49 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 |  |  | 53 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 |  |  | 61 | 1 | кирпич | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 77 |  |  | 63 | 1 | дерево | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Климатические условия. Климат резкоконтинентальный, теплое и короткое лето (средняя температура июля + 19,0 °С) и малоснежной продолжительной зимой (средняя температура января – 19,9 °С).

Среднее количество атмосферных осадков в год 103-126 мм.

Максимальное значение атмосферных осадков по сезонам:

- зима       160-200  мм.

- весна      70-90 мм.

- лето        75-85 мм.

- осень      110-130 мм.

Среднегодовое направление ветра - юго-западное, скорость ветра достигает 8,0-11,0 км/ч.

Средняя скорость ветра по сезонам:

- зима   4,7 км/ч.

- весна   3,6  км/ч.

- лето      3,5 км/ч.

- осень    8,0 км/ч.

Среднегодовая температура составляет + 7,4 (. Максимальные значения температуры по сезонам:

- зима         -  8,5 (.

- весна       + 8,0 (.

- лето         + 17,4 (.

- осень       + 7,5 (.

Относительная влажность 77 %.

Таблица 1.2 - Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций.

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс. чел.* | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Штормы, м/с | 15-31 | 4 | 1 | 768,6 | 54 | 17,138 | - | - | 1 200 000 |
| Град, мм | 20-31 | 4 | 1 | 768,6 | 54 | 17,138 | - | - | 1 200 000 |
| Наводнения, м | > 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 300 |
| Пожары природные, га |  | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25 550 |

* (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций).

Анализ имеющихся данных наблюдений за опасными природными явлениями свидетельствует об определенной цикличности явлений, во многом связанной с проявлением солнечной активности и другими природными явлениями, а также техногенным и антропогенным факторами. Однако, с точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, можно говорить только об общих особенностях природного фона, на котором будут развиваться события. Этот фон сохраняет в целом глобальные тенденции и закономерности, зафиксированные в предшествующих годах.

# 2 Опасности техногенного характера.

Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате нерегламентированного хранения и транспортирования взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следствием нарушения регламента операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жидкостей, выбросы газовых смесей.

Техногенные ЧС наносят значительный экологический ущерб в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха опасными для окружающей среды веществами, а также гибели животных и растений, деградации экосистем.

Таблица 2.1 - Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.

| Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС год-1 | Показатели приемлемого риска, Год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км. кв. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности тыс. чел | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс. руб. |
| 1.ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах | Г .Перевоз, ул.Северная, д. 1 1 ОАО «Крона» | 145 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 200 000 |
| 2.ЧС на электроэнергетических системах и системах связи | г. Перевоз, ул. Промзона, д. 14 Перевозский РЭС | - | 1 | 1 | 768,6 | 17,138 | - | - | 1 653 |
| 3.ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения | г. Перевоз, Восточный проезд, д.2а МУП «Коммунальник» | - | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | 500 000 |
| 4.ЧС на транспорте | г. Перевоз, ул.Станционная, д.41, ж/д станция «Перевозская» | 60 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | 1 000 000 |

Опасности на коммунальных системах жизнеобеспеченья населения почти не существует.

Система теплоснабжения представлена множеством местных котельных, работающих на угле и дровах. Система водоснабжения представлена несколькими местными сетями водопровода, независимыми друг от друга и шахтных колодцев. При перебоях водоснабжения вода берётся из колодцев.

При авариях на линиях электропередач, предусмотрено аварийное снабжение электроэнергией с других подстанций.

В структуре техногенных ЧС наиболее вероятны чрезвычайные ситуации, обусловленными пожарами в зданиях жилого, социально-бытового назначения и на промышленных объектах, авариями (катастрофами) на автодорогах, обнаружением (утратой) источников АХОВ.

Согласно многолетней статистке района с наиболее высокой вероятностью возникновения ЧС, обусловленных бытовыми пожарами.

Сохраняется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на котельных установках и на объектах водо- и теплоснабжения. Износ коммунальной инфраструктуры, 50% водопроводных сетей, более 30% тепловых и канализационных сетей требуют срочной замены или капитального ремонта.

Сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ, обусловленное высокой себестоимостью производства жилищно-коммунальных услуг, длительными неплатежами за потребленные услуги, высокой степенью износа специализированного оборудования и автотранспорта. Ввиду недостаточности финансовых средств, планово-предупредительный ремонт в жилищно-коммунальном комплексе фактически заменен проведением аварийно-восстановительных работ. Ежедневно в районе на объектах жилищно-коммунального хозяйства происходят аварийные ситуации.

Более 40% причин аварий и нарушений работы коммунальных систем связано с «человеческим фактором» (нарушение правил эксплуатации и низкая профессиональная подготовка),  60% - связано с износом оборудования.

Таблица 2.2 – Основные сведения о магистральных газопроводах (отводах).

| № п/п | Наименование газопровода (отвода) | Класс | Давление(МПа) | Длина (км) | Диаметр (мм) | Тип трубопровода | Вероятность возникновения аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод ГРС от МГ Саратов - Горький | Б(А) Кл. 2 | 5,5 | 12,7 | 219 | подземный | Низкая |

Таблица 2.3 – Основные сведения о взрыво - пожароопасных объектах.

| № п/п | Наименование объекта | Класс | Вид опасности | Сан. зона (м) | Обслуживающий персонал (чел) в т.ч. др. организаций | Вероятность возникновения аварии | Число пострадавших (чел.) | Вероятный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №145 ООО «Терминал» | 5 | Пожароопасный | 500 | 6 | Низкая | 5-10 чел | 1 |
| 2 | Нижегородский филиал ООО «ЛукойлВолганефтепродукт» Сергачская нефтебаза | 5 | Пожароопасный | 500 | 8 | Низкая | 5-10 чел | 1,5 |

Таблица 2.4 - Сведения об основных железнодорожных станциях.

| № п/п | Ж/д станция (населенный пункт) | Класс | Кол-во путей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Перевозская» | 4 | 2 |

Таблица 2.5 - Сведения об объектах обеспечения транспортировки и хранения газа.

| № п/п | Наименование КС (ГРС) | Площадь, (га) | Сан. зона, (м) | Персонал (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арзамасское ЛПУМГ Тилининская ГРС | Нет | 0,015 | 300 |
| 2 | Арзамасское ЛПУМГ Перевозская ГРС | 0,16 | 0,025 | 300 |

# 3 Опасности биолого-социального характера.

При возникновении источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней.

На возникновение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций оказывают влияние следующие факторы:

- плотность населения муниципального района;

- наличие и расположение мест массового пребывания людей;

- наличие и расположение водозаборов, очистных сооружений;

- наличие и расположение мест захоронения твердых бытовых отходов;

- другие объекты.

Основными местами массового пребывания людей являются: административные здания; промышленные и производственные объекты; дошкольные учреждения;  образовательные учреждения; учреждения здравоохранения; объекты связи;  объекты общепита и т.д.

На территории района изредка регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения. К основным массовым инфекционным заболеваниям среди населения относятся:

- воздушно-капельные инфекции: менингококковая, грипп, грипп птиц;

- желудочно-кишечные: брюшной тиф, вирусный гепатит, дизентерия, пищевые токсико-инфекции;

- бруцеллез, мелиоидоз.

На всей территории района распространен клещевой энцефалит, на заболоченных территориях туляремия.

Из общего числа населения, находящегося в очаге чрезвычайной ситуации, при аэрогенном (воздушном) пути передачи зараженными могут быть до 80%, заболевшими – до 40%, при клещевом энцефалите, боррелиозе возможно заболевание 1-2 человек из 100-150 человек, подвергшихся укусу клеща.

Наибольшая вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера локального и местного уровней сохраняется во всех поселениях района.

Однако, с учетом сложившейся эпизоотической обстановки и прогноза существует реальная угроза появления на территории района новых, ранее не регистрировавшихся в последнее время болезней животных, а также грипп птиц и животных.

Несмотря на стабильное благополучие района на протяжении последних лет по острым инфекционным заболеваниям, особое внимание следует уделить сибирской язве, бруцеллезу, пастереллезу, а также туберкулезу, лептоспирозу и ящуру. Вопрос о профилактике и мерах борьбы с болезнями молодняка, которые наносят значительный экономический ущерб, приобрел большое значение. Резко возрастает число смешанных вирусных и вирусно-бактериальных инфекций на фоне иммунодефицитов.

Особую тревогу вызывает прекращение убоя и переработки вынужденно убитых животных в централизованном порядке. Часто это происходит непосредственно в личных хозяйствах или в малых частных предприятиях. Это несет большую угрозу, как в эпизоотическом, так и в эпидемиологическом отношении.

# 4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Организацию и проведение профилактических и лечебных мероприятий, принятие мер противоэпидемиологического характера по недопущению распространения инфекционных болезней животных осуществляет ветеринарные участки и пункты.

Таблица 4.1 – Основные характеристики ветеринарной службы

| № п/п | Наименование ветслужбы | Местоположение | Численность персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУНО «Госветуправление Перевозского района» | г. Перевоз ул. Красная звезда, 17 | 31 |

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Одним из факторов техногенных опасностей являются объекты (производственные установки).

По данным обзора аварий, происшедших на действующих объектах основными причинами отказов являются:

- дефекты оборудования (3 %);

- брак  строительно-монтажных работ (25,8 %);

- нарушение правил технической эксплуатации (5,9 %);

- внутренняя эрозия и коррозия (4,0%);

- механические повреждения (21,0%);

- прочие (4,7%).

Риск возникновения аварийной ситуации на территории объекта напрямую зависит от надежности функционирования технологического оборудования, запорной арматуры и трубопроводов, соблюдения технологических регламентов и квалификации персонала.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте могут быть:

- технический фактор (отказы арматуры и разъемных соединений, дефекты изготовления, коррозия);

- внешние воздействия (природного характера, механические повреждения, нагрев);

- события, связанные с человеческим фактором.

Ошибочные действия персонала могут быть причиной аварийной ситуации. К событиям, связанным с человеческим фактором, способствующим возникновению и развитию аварии, относятся неверные организационные и проектные решения, нарушение правил техники безопасности, низкая классификация работников объекта, преднамеренные действия физических лиц, в том числе диверсии и террористические акты.

Наиболее высокий риск возникновения аварий (чрезвычайных ситуаций) на пожароопасных объектах. К пожароопасным объектам относятся в основном объекты, имеющие в обороте нефтепродукты, осуществляющие их транспортировку, хранение и реализацию.

Данные операции осуществляют:

- АЗС №145 ООО «Терминал».

- Нижегородский филиал ООО «ЛукойлВолганефтепродукт» Сергачская нефтебаза.

Рекомендуемые мероприятия по снижению риска ЧС (Н):

а) Инженерно-технические мероприятия:

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания производственного оборудования в соответствии с требованиями;

- создание запаса материально-технических и финансовых средств для ликвидации ЧС (Н);

- содержание в постоянной готовности средств индивидуальной защиты, автомобильной и инженерной техники, различного инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов, сорбирующих средств, других материально-технических средств;

- организация и проведение периодического контроля за состоянием технологического оборудования и резервуарного парка с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений;

- проведение проверки технического состояния резервуаров, трубопроводов,  насосного и вентиляционного оборудования;

- своевременность проведения пожарно-профилактических мероприятий;

- поддержание в постоянной готовности к применению средств пожаротушения;

- проверка гидрантов на водоотдачу не реже одного раза в 10 дней;

- установка и содержание в исправном состоянии контрольно - измерительных приборов и оборудования.

б) Организационные мероприятия:

- планово-предупредительная работа КЧС и ОПБ;

- организация управления, связи и оповещения;

- повышение квалификации обслуживающего персонала, эксплуатирующего оборудование с повышенной опасностью;

- проверка  знаний норм и правил промышленной  безопасности в установленные сроки, обеспечение контроля за их соблюдением;

- организация несения  дежурно-диспетчерской службы;

- подготовка к эвакуации  и рассредоточению  рабочих и служащих, имущества и транспорта;

- проведение экспертизы и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС(Н);

- аттестация инженерно-технического состава;

- определение количества  сил и средств, достаточных для ликвидации ЧС(Н), их соответствия задачам  ликвидации и необходимости привлечения профессиональных АСФ(Н);

- организация взаимодействия сил и средств;

- определение порядка обеспечения постоянной готовности сил и средств;

- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ликвидации ЧС(Н);

- планирование мероприятий по ликвидации последствий  ЧС(Н), в том числе разработка проекта плана рекультивации земель и реабилитации территорий, подвергшихся  загрязнению в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- разработка Плана взаимодействия  с районным отделом внутренних дел в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций природного характера.

Факторы природного характера, способствующие возникновению и развитию аварий, не носят интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их проявления нельзя.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются климатические воздействия, которые не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персоналу эксплуатируемых объектов и населению. Однако они могут нанести ущерб самим объектам, нарушить порядок их функционирования.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций биолого – социального характера.

В этом секторе чрезвычайных ситуаций нужно выделить в первую очередь источники распространения острых кишечных инфекций – места массового скопления людей и объекты общепита, водозаборы и очистные сооружения.

# 5. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

## 5.1 Территориальная подсистема РСЧС Перевозского муниципального района и ее функционирование.

Территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области входит в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области, а в случае их возникновения - для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды.

Составной частью областной подсистемы РСЧС является подсистема РСЧС Перевозского муниципального района, состоящая, в свою очередь из объектовых подсистем РСЧС предприятий и организаций, расположенных не территории района.

Организация, состав сил и средств, порядок деятельности звеньев РСЧС муниципального и объектового уровня определяются положениями, утверждаемыми соответствующими органами местного управления и руководителями организаций.

На всех уровнях РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационными органами РСЧС являются:

- на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Перевозского муниципального района;

- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятия (организации).

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются:

- на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Постоянно действующие органы управления РСЧС и ее звеньев создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном действующим законодательством.

Органами повседневного управления РСЧС являются:

- дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти области;

- единые дежурно-диспетчерские службы муниципального района, населенных пунктов;

- дежурно-диспетчерские службы предприятий (организаций).

Силами и средствами РСЧС всех уровней являются специально подготовленные силы и средства исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениям органов местного самоуправления и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В исключительных обстоятельствах, связанных с необходимостью экстренного проведения спасательных и других неотложных работ, допустима мобилизация трудоспособного населения  и транспортных средств граждан.

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Перевозского муниципального района входит в единую дежурно диспетчерскую службу Нижегородской области.

ЕДДС муниципального района и ДДС предприятий и организаций функционируют в трех режимах мирного времени (повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации), а также при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение, в условиях военного положения и в военное время.

## 5.2. Основные мероприятия по защите населения от ЧС.

Комплекс мероприятий, направленных на защиту людей от поражающих воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий, обеспечению смягчения этих воздействий, оказание людям помощи в условиях чрезвычайных ситуаций включает в себя:

- оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- мероприятия инженерной защите населения;

- мероприятия радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз.

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.

### 5.2.1 Организация оповещения населения.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В первую очередь проводится оповещение органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый.

К местному уровню относятся системы оповещения города или сельского района. Задачами систем оповещения местного уровня являются оповещение должностных лиц данного уровня и органов управления объектового уровня, а также населения, проживающего на территории, охватываемой системой оповещения этого уровня.

### 5.2.2 Эвакуационные мероприятия.

Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций является эвакуация. В отдельных ситуациях (затопления, длительное радиоактивное загрязнение местности и т.д.) этот способ является наиболее эффективным способом защиты.

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения:

- упреждающая (заблаговременная);

- экстренная (безотлагательная).

В случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Экстренная эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, выделяют общую и частичную эвакуацию.

Одним из специфических способов эвакуации является рассредоточение населения. Рассредоточение населения - это организованный вывод его из потенциально опасных зон и размещение на безопасной территории.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

При пожарах в пределах поселения (лесополоса, жилой сектор, ОЭ) эвакуация проводится самостоятельно.

### 5.2.3 Укрытие населения в защитных сооружениях.

Укрытие населения в защитных сооружениях имеет важное значение, а в связи с трудностью и даже в ряде случаев невозможностью при необходимости полной эвакуации населения из больших городов значение этого мероприятия резко возросло.

Укрытие людей в защитных сооружениях в сочетании с другими способами защиты (эвакуация населения, использование индивидуальных средств защиты) - обеспечивает эффективное снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

### 5.2.4 Использование средств индивидуальной защиты.

По предназначению СИЗ подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), по принципу защитного действия - на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы и респираторы и простейшие средства защиты (противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки).

К средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также может использоваться бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

При угрозе выбросов СДЯВ рабочим и служащим выдаются имеющиеся на предприятии СИЗ (Ч +24 час).

Аварийно-спасательным формированиям, рабочим и служащим ПОО СИЗ выдаются немедленно после получения сигнала (Ч+30 мин).

### 5.2.5 Медицинские мероприятия по защите населения.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах размещения эвакуированного населения.

Химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций и используемые либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи включены в состав медицинских средств индивидуальной защиты.

Непосредственно в очаге поражения организуется оказание пораженным первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за пределами очага лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи самими пострадавшими, прибывающими командами спасателей.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и, в связи с этим, опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных, заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения больных приводится в готовность ЦРБ г. Перевоз (Ч+30 мин).

Для оказания медицинской помощи пострадавшим приводится в готовность бригада экстренной медицинской помощи, 2 сандружины (Ч+30 мин).

### 5.2.6 Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях организуется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий то чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства.

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций подлежат;

- население, занятое в сферах производства и обслуживания, учащиеся общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования;

- население, не занятое в сферах производства и обслуживания;

- руководители и специалисты органов власти всех уровней, предприятий, учреждений и организаций.

### 5.2.7 Первоочередное жизнеобеспечение и социальная защита населения в чрезвычайных ситуациях.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами РСЧС мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемых по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке. К видам первоочередного жизнеобеспечения относятся обеспечение населения водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, жильем, медицинскими услугами и средствами, коммунально-бытовыми услугами, транспортное и информационное обеспечение.

## 5.3 Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1. В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст. 26) государственная экспертиза проектов и решений организуется и проводится по тем объектам производственного и социального назначения и процессам, которые могут быть источниками чрезвычайных ситуаций или влиять на обеспечение защиты населения.

2. В настоящее время действует ряд правовых актов, нормативных и методических документов, которые регламентируют требования к выполнению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций различного характера, защите населения и территорий при их возникновении, а также обеспечивают влияние территориальных органов управления ГОЧС на выбор места размещения и строительство объектов, реализацию в градостроительной докментации и проектах мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций. К наиболее важным документам в области государственной экспертизы относятся:

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2001 г. № 1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации»;

- «Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование и согласование документации на строительство, а также оплаты указанных услуг» (Минстрой России, 1996 г.);

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- «Порядок проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации в системе МЧС России»;

- «Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы в области защиты населения и территорий» (приказ МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383).

# 6 Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Перевозского муниципального района относится к вопросам, решаемых органами местного самоуправления. В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичной пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

В соответствие со ст. 76 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливаются нормы по дислокации подразделений  пожарной охраны на территории поселений и городских округов, при этом прибытие первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать – 10 минут, в сельских поселениях – 20 минут.

Таблица 5.1 - Основные сведения о пожарных частях.

| Населенный пункт | Наименование ПЧ | Л/с (чел) | Техника (ед.) | Источники противопожарного водоснабжения | Место забора воды | Место забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наружного | Внутреннего |  |
| г. Перевоз | 156 ПЧ ФПС по охране г. Перевоз Перевозского района | 34 | 4 | 2 | 1 | Территория |

В настоящее время на территории Перевозского муниципального района требования ст. 76 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выполняются.

Согласно нормативам при расчете радиуса обеспечения пожарной безопасности средняя скорость машин составляет 40 км/ч, а время прибытия прибытие первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (сельские поселения), 10 минут (городские поселения).

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии с федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при организации проходов, проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям предъявляются следующие требования.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 × 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, подъездов пожарной техники к рекам и водоемам для забора воды, а также устройство источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории сельских поселений и городских округов  более подробно уточняется при разработке генеральных планов сельских поселений и городских округов.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

# Text boxes

Для служебного пользования

## Отчет по муниципальному контракту

043/10 ПЗ

28

2

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

ГАП

Тюмин Н.В.

Латынина Т.В

Баранов С.В.

Ширинкин А.И.

Тюмин Н.В.

Листов

Лист

Лит.

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Разраб.

Пров.

. ГИП

Утвердил

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

ТОМ 4